Steuerungsmodul

---
Aufgabenstellung
- Quadrokopter Einzelsteuerung
  - Starten und Landen
  - Stabilisierung
  - Bewegung
- Formationssteuerung
  - Aufbau einer Formation
  - Rotation der Formation um einen Punkt
  - Bewegung der Formation

---
Herausforderungen
- Problem: Batterieabhängigkeit der Motorleistung
  - Lösung: Alle Thrust Werte werden batterieabhängig berechnet.
- Problem: Stabilisierung in z-Richtung
  - Lösung: PID-Regler für Thrust-Werte
- Problem: Stabilisierung in x- und y-Richtung
  - Lösung: P Regler für Pitch- und Roll-Werte
- Problem: Orientierung der Quadrokopter
  - Lösung: Verwendung von Yawrate-Werten in einem weiteren P-Regler

---
Herausforderungen
- Problem: Geeignete Koeffizienten zur Regelung
  - Lösung: Findung durch Tests
- Problem: Höhere Latenz der Bilddaten bei schnelleren Bewegungen
  - Lösung: Notfallroutine um zurück in den Trackingbereich zu gelangen

---
Endergebnis
- Dienste sind alle implementiert
- Steuerung der Quadrokopter (Thrust, Roll, Pitch und Yaw)
- Annäherung an gesetztes Ziel und Gegenlenken bei Abweichung
- Quadrokopter können sich in größtenteils stabilisieren
- Landeprozess bei Verlassen des Trackingbereichs oder Shutdown Befehl